## Slide 1
CRTS
Automatisation des Travaux Pratiques
TP1 · TP2 · TP3
Traitement SAR Sentinel-1 — de l'étape manuelle au pipeline automatisé
ESA SNAP · GDAL / OGR Python API · scipy · Streamlit
TP1 : Différence amplitude
TP2 : Seuillage direct
TP3 : Vectorisation stats
M. LAAKILI — Avril 2026
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 2
Architecture d'Orchestration
Classe Job + FloodPipeline — pipeline.py
Classe Job — suivi en temps réel
class Job:
self.id = job_id # ex: '150438b22e24'
self.status = 'pending' # pending→running→done/error
self.progress = 0 # 0 à 100%
self.logs = [] # logs horodatés [ts,level,msg]
self.results = {} # chemins fichiers de sortie
self.outdir = RESULTS_DIR / job_id
FloodPipeline.run() — sélection automatique
def run(self):
# Deux images → TP1 (différence amplitude)
if image_before and image_after:
self._run_tp1()
# Une image → TP2 (seuillage direct)
elif image_after:
self._run_tp2()
Cycle de vie d'un Job
PENDING
→
RUNNING
→
DONE
→
ERROR
Sauvegarde automatique : results/{job_id}/state.json à chaque étape | Refresh UI : st.rerun() toutes les 2 secondes
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 3
TP1 — Différence d'Amplitude
Deux images Sentinel-1 (Avant / Après)
Principe physique
Une surface d'eau libre est spéculaire :
le signal radar est renvoyé loin du capteur.
→ σ₀ diminue fortement après une inondation
→ Seuil : before_dB − after_dB > 3 dB
→ Pixels > seuil = zone inondée
Résultat : masque binaire mask_water.tif
Manuel → Automatisé
✗ Ouvrir SNAP + importer
✓ Chemin image → paramètre JSON
✗ Appliquer 6 opérateurs
✓ Graphe XML auto-généré
✗ Exporter GeoTIFF
✓ Sortie directe pipeline
✗ Calc. diff. QGIS raster
✓ NumPy : bd − ad > seuil
✗ Créer RGB manuellement
✓ Script GDAL 3 bandes auto
Flux d'exécution TP1
Image Avant .zip
>
SNAP GPT BEFORE
>
Image Après .zip
>
SNAP GPT AFTER
>
Alignement GDALWarp
>
diff=bd−ad >3dB
>
mask_water .tif
>
RGB Composite
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 4
TP1 — Graphe XML SNAP auto-généré
_write_snap_graph_preprocess()
Chaîne de 8 opérateurs générée dynamiquement
1
Read
Lecture image Sentinel-1 .zip
↓
2
Subset
Découpage AOI (polygon WKT)
↓
3
Apply-Orbit-File
Correction orbitale précise (DORIS)
↓
4
ThermalNoiseRemoval
Suppression bruit thermique
↓
5
Calibration
DN → σ₀ (Sigma0) linéaire
↓
6
Speckle-Filter
Refined Lee 7×7 pixels
↓
7
Terrain-Correction
Géocodage RTC SRTM 10m UTM auto
↓
8
LinearToFromdB
σ₀ → 10·log₁₀(σ₀) en décibels
Extrait XML généré
def _write_snap_graph_preprocess(
self, img, aoi, pol, px, dem, epsg, out):
# AOI → Polygone WKT automatique
geom = f'POLYGON(({aoi[lon_min]} {aoi[lat_min]},
{aoi[lon_max]} {aoi[lat_min]}, ...))'
# Exécution via subprocess
cmd = [SNAP_GPT, graph_xml,
"-c", "16G", "-q", "16"]
proc = subprocess.Popen(cmd, ...)
# Log filtré ligne par ligne
for line in proc.stdout:
if "%" in line or "INFO" in line:
job.log(line, 'SNAP')
return proc.returncode == 0
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 5
TP1 — Calcul Différence & Composite RGB
Script QGIS Python diff_rgb.py généré dynamiquement
Alignement + Différence NumPy
# 1. Aligner l'image avant sur la grille après
subprocess.run([gdalwarp,
"-t_srs", f"EPSG:{epsg}",
"-tr", str(abs(gt[1])), str(abs(gt[5])),
"-te", xmin, ymin, xmax, ymax,
"-r", "bilinear", before_db, aligned])
# 2. Lire les arrays NumPy
bd = ds_before.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
ad = ds_after.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
bd, ad = bd[:rows,:cols], ad[:rows,:cols]
# 3. Différence dB et seuillage
diff = bd - ad # positif = perte signal = eau
mask = (diff > SEUIL).astype(np.int8)
# SEUIL = 3.0 dB (configurable)
Composite RGB fausses couleurs
def stretch(a):
# Étirement linéaire 2%–98%
lo = np.percentile(a[np.isfinite(a)], 2)
hi = np.percentile(a[np.isfinite(a)], 98)
s = np.clip((a-lo)/(hi-lo)*255, 0, 255)
return s.astype(np.uint8)
# 3 bandes GeoTIFF
o = drv.Create(rgb_tif, cols, rows, 3,
gdal.GDT_Byte)
# Bande 1 Rouge = avant (zones inondées)
o.GetRasterBand(1).WriteArray(stretch(bd))
# Bande 2 Verte = après
o.GetRasterBand(2).WriteArray(stretch(ad))
# Bande 3 Bleue = après
o.GetRasterBand(3).WriteArray(stretch(ad))
# → zones inondées apparaissent en ROUGE
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 6
TP2 — Seuillage Image Unique
_write_snap_graph_tp2() — un seul graphe SNAP
Principe & différence avec TP1
Une seule image post-événement.
L'eau libre en polarisation VH
présente un σ₀ très faible :
surface spéculaire calme.
Seuil absolu :
σ₀_VH_dB < −26 dB → eau
Intégré directement dans
le graphe SNAP via BandMaths.
Pas de script QGIS secondaire.
Point critique — Échappement XML
# INCORRECT → SNAP code 1 (silencieux)
expr = f'Sigma0_{pol}_db < {seuil}'
# CORRECT — < échappé en &lt;
expr = f'Sigma0_{pol}_db &lt; {seuil}'
# &lt; = entité XML pour le char <
Comparatif TP1 vs TP2
Images
2 (avant+après)
1 (après seul)
Méthode
Diff. relative
Seuil absolu
Chaînes SNAP
2 séparées
1 avec BandMaths
Seuil
3 dB (relatif)
−26 dB (absolu)
Eaux perm.
Éliminées
Incluses
Opérateur BandMaths dans le graphe XML
# Nœud BandMaths ajouté après LinearToFromdB
<node id='BandMaths'>
<operator>BandMaths</operator>
<sources>
<sourceProduct refid='LinearToFromdB'/>
</sources>
<parameters>
<targetBands><targetBand>
<name>inondation</name>
<type>int8</type>
<!-- &lt; = < en XML -->
<expression>
Sigma0_VH_db &lt; -26.0 ? 1 : 0
</expression>
<noDataValue>-1</noDataValue>
</targetBand></targetBands>
</parameters>
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 7
TP3 — Vectorisation & Statistiques
6 étapes — tp3_process.py généré dynamiquement
A — Lissage Gaussien
scipy.ndimage.gaussian_filter σ=2.0
- Sigma=2 ≈ rayon 20m à 10m/pixel
- Élimine speckle résiduel
- Adoucit contours avant vectorisation
B — Natural Breaks
K-means 2 clusters seuil adaptatif
- K-means sur pixels valides
- Seuil = moyenne des 2 centroïdes
- S'adapte à chaque image (pas fixe)
C — Polygonize
gdal.Polygonize() API Python directe
- API Python (pas subprocess)
- Évite dépendances Python système
- Garanti GDAL du bon environnement
D — Filtrage surface
Boucle OGR area_ha >= 0.5 ha
- gridcode==2 → classe eau
- area_ha = geom.Area()/10000
- Configurable (défaut 0.5 ha)
E — Intersection GADM
ogr.Intersection() 1 515 communes L4
- Reprojection WGS84 avant intersection
- SetSpatialFilterRect pour perf.
- ha_per_sq_deg selon latitude
F — Export CSV + Rapport
csv.writer + rapport.html auto
- CSV global + 1 CSV par province
- Tri surface décroissante
- rapport.html auto depuis les stats
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 8
TP3 — Lissage Gaussien & Natural Breaks (A + B)
Étapes de préparation du raster avant vectorisation
A — Lissage Gaussien (scipy.ndimage)
from scipy.ndimage import gaussian_filter
# Lecture du masque eau (binaire 0/1)
ds = gdal.Open(mask_water)
data = ds.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
gt = ds.GetGeoTransform()
prj = ds.GetProjection()
# sigma=2.0 → rayon ~20m à résolution 10m/px
# Comble les petits trous, lisse les contours
sm = gaussian_filter(
data.astype(np.float64),
sigma=2.0
)
# Sauvegarde raster lissé (Float32)
o = drv.Create(smoothed_tif, nx, ny, 1,
B — Reclassification K-means Natural Breaks
from scipy.cluster.vq import kmeans
# Lire raster lissé
data = gdal.Open(smoothed_tif)
.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
valid = data[np.isfinite(data)].flatten()
# Sous-échantillon si > 500 000 pixels
if len(valid) > 500_000:
idx = np.random.choice(len(valid),
500_000,
replace=False)
samp = valid[idx]
# K-means 2 clusters (eau / non-eau)
centroides, _ = kmeans(samp, 2)
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 9
TP3 — Vectorisation & Filtrage (C + D)
gdal.Polygonize() API — OGR surface filter
C — gdal.Polygonize() API Python
from osgeo import gdal, ogr, osr
# Ouvrir le raster reclassifié
ds_r = gdal.Open(reclass_tif)
band_r = ds_r.GetRasterBand(1)
# Créer le shapefile de sortie
drv_shp = ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
raw_ds = drv_shp.CreateDataSource(raw_shp)
raw_srs = osr.SpatialReference()
raw_srs.ImportFromWkt(ds_r.GetProjection())
raw_lay = raw_ds.CreateLayer('zi',
srs=raw_srs,
geom_type=ogr.wkbPolygon)
fd = ogr.FieldDefn('gridcode', ogr.OFTInteger)
raw_lay.CreateField(fd)
D — Filtrage surface minimale (OGR)
AREA_MIN = 0.5 # hectares (configurable)
src_lay = ogr.Open(raw_shp).GetLayer()
n_ok, n_skip = 0, 0
for feat in src_lay:
# Garder seulement classe 2 (eau)
if feat.GetField('gridcode') != 2:
continue
geom = feat.GetGeometryRef()
if geom is None: continue
# Area() retourne m² (proj. UTM)
area_ha = geom.Area() / 10_000.0
if area_ha < AREA_MIN:
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 10
TP3 — Intersection GADM & Statistiques (E + F)
OGR intersection + CSV par commune / province
E — Intersection OGR avec GADM Level 4
# Reprojeter ZI en WGS84 (= proj. GADM)
wgs84 = osr.SpatialReference()
wgs84.ImportFromEPSG(4326)
tr = osr.CoordinateTransformation(zi_srs, wgs84)
# Union de tous les polygones ZI
zi_union = ogr.Geometry(ogr.wkbMultiPolygon)
for feat in zi_lay:
zi_union = zi_union.Union(feat.GetGeometryRef())
# Pré-filtre spatial → évite 1515 intersections
env = zi_union.GetEnvelope() # xmin,xmax,ymin,ymax
com_lay.SetSpatialFilterRect(
env[0], env[2], env[1], env[3])
# Conversion degrés → ha selon latitude
lat0 = (env[2]+env[3])/2
F — Export CSV + Rapport HTML
# CSV global toutes communes
with open(stats_csv, 'w') as f:
w = csv.writer(f)
w.writerow(['Region','Province',
'Commune','Surface_ZI_ha'])
# Tri par surface décroissante
for (r,p,c),a in sorted(stats.items(),
key=lambda x:(x[0][1],-x[1])):
w.writerow([r, p, c, f'{a:.2f}'])
w.writerow(['TOTAL','','',total])
# Un CSV par province
for (r, p), communes in by_province.items():
fn = prov_dir / f'{p}.csv'
# Communes triées par surface
for c, a in sorted(communes,
key=lambda x: -x[1]):
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 11
Tableau Récapitulatif
Manuel → Automatisé pour chaque étape
Étape
Action manuelle (SNAP/QGIS)
Automatisation CCIP
Technologie
TP1 — SNAP
✗ 2x chaîne manuelle SNAP
✓ 2 graphes XML auto-générés
subprocess + gpt
TP1 — Diff.
✗ Calculatrice raster QGIS
✓ NumPy: bd−ad > 3dB
NumPy / GDAL
TP1 — RGB
✗ Outil RGB QGIS manuel
✓ GDAL GeoTIFF 3 bandes + stretch
GDAL Python
TP2 — SNAP
✗ BandMaths SNAP manuel
✓ BandMaths intégré au graphe XML
XML &lt; échappé
TP3 — Lissage
✗ Plugin lissage QGIS
✓ gaussian_filter(sigma=2.0)
scipy.ndimage
TP3 — Reclass
✗ Seuil visuel manuel
✓ K-means 2 clusters adaptatif
scipy.cluster
TP3 — Vect.
✗ gdal_polygonize (terminal)
✓ gdal.Polygonize() API Python
osgeo.gdal
TP3 — Stats
✗ Calc. champs + export QGIS
✓ OGR Intersection GADM + CSV
osgeo.ogr
Rapport
✗ Rédaction manuelle
✓ HTML auto depuis stats
Python + csv
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026

## Slide 12
Résultats — Inondations Gharb 2026
Validation du pipeline complet sur cas réel
1 678 155
ha inondés
165
communes
9
provinces
2 min 25 s
durée total
Paramètres du job
Image avant : S1A_IW_GRDH_1SDV_20260122T062746
Image après : S1A_IW_GRDH_1SDV_20260203T062746
Mode : TP1 (Avant/Après) | Polar. : VH
AOI : lon [−6.8, −4.8] lat [33.5, 35.8]
EPSG : 32630 (UTM 30N — auto-détecté)
Province
Surface (ha)
Part (%)
Rang
Chefchaouen
417,584
24.9%
#1
Larache
277,017
16.5%
#2
Sidi Kacem
267,625
15.9%
#3
Tétouan
246,123
14.7%
#4
Kénitra
228,513
13.6%
#5
Taounate
111,730
6.7%
#6
Tanger-Assilah
91,337
5.4%
#7
Fahs Anjra
38,226
2.3%
#8
CRTS — Centre Royal de Télédétection Spatiale | CCIP v1.0 | Avril 2026